## Slide 1: WSPM - Wirtualny System Plików Multimedialnych
Igor BOKUN, Stanisław STRELNIK, Krzysztof ZIELIŃSKI Katedra Informatyki Akademia Górniczo-Hutnicza

## Slide 2
Główne założenia projektu
Platforma sprzętowa
Architektura systemu
Podstawowe operacje
Działanie WSPM
Podsumowanie
Plan referatu

## Slide 3
Główne założenia projektu
stworzenie jednolitej z punktu widzenia użytkownika przestrzeni plików multimedialnych
automatyczne zarządzanie dokumentami przechowywanymi w systemie
obsługa dużych ilości dokumentów multimedialnych - kilkaset pełnometrażowych filmów
skalowalność oraz możliwość adaptacji systemu do nowych rozwiązań sprzętowych
prosty interfejs umożliwiający tworzenie aplikacji-klientów w wizualnych środowiskach programowania, takich jak np. Symantec Visual Cafe

## Slide 4
Platforma sprzętowa
Sun Media Center
Moduły programowe wykorzystywane w projekcie:
Content Manager - umożliwia wprowadzanie plików MPEG do multimedialnego systemu plików SMC
Stream Manager - umożliwia odtwarzanie przechowywanych plików multimedialnych
hardware, system operacyjny, system plików specjalizowany do zastosowań multimedialnych
macierz dyskowa o dużej pojemności - 50 GB
obsługa plików w standardzie MPEG-1 oraz MPEG-2
interfejsy Ethernet 100 Mb, ATM, analogowy - telewizja kablowa

## Slide 5
platforma sprzętowa c.d.
Robot taśmowy ACL 2640
pojemność całkowita 2.64 TB
przepustowość biblioteki - 13.5 GB/h
3 niezależne napędy taśmowe
264 taśm o pojemności 10 GB każda
prędkość transmisji pojedynczego czytnika- 1.25 MB/s
typ kasety - Compac Tape III
Interfejsy dostępu do biblioteki:
File Transfer Protocol (FTP)
Network File System (NFS)

## Slide 6
platforma sprzętowa c.d.
N-Point 6000
sprzętowy koder MPEG-1wyposażony w interfejs Ethernet
kompresja w czasie rzeczywistym ze stałym opóźnieniem rzędu 1 sek.
obsługiwane rozdzielczości: 352x288 (SIF) lub 176x144 (QSIF)
Interfejs sterowania urządzeniem:
Open Media Device Control Interface (OMDCI)
Otoczka obiektowa CORBA na bazie OMDCI

## Slide 7
platforma sprzętowa c.d.
Konfiguracja sieci komputerowej wykorzystywanej do testów systemu

## Slide 8
Architektura systemu

## Slide 9
Architektura głównego serwera WSPM

## Slide 10
Podstawowe operacje
play Rozpoczęcie transmisji wybranego filmu do wybranego odbiorcy. Aby możliwa była transmisja, film musi być umieszczony na video-serwerze.
insert Wstawienie nowego pliku MPEG do WSPM. Źródło strumienia MPEG podawane jako paramert operacji.
request Żądanie przygotowania filmu do odtwarzania na określony dzień/godzinę.
copy Stworzenie odsyłacza do danego filmu.
delete Usunięcie odsyłacza i ewentualne fizyczne usunięcie filmu.
cd, mkdir Operacje na drzewie katalogów.
lock, unlock Zablokowanie filmu na video-serwerze.

## Slide 11
Operacja request
Za realizację operacji odpowiedzialny jest moduł managera żądań.
Moduł zapewnia optymalną dystrybucję dokumentów multimedialnych w przypadku występowania wielu video-serwerów.
Obsługuje listę żadań, starając się zapewnić realizację wszystkich zleconych zadań.
Istnieje możliwość administracyjnej zmiany priorytetu poszczególnych filmów.
Możliwość wyboru funkcji priorytetu.

## Slide 12
operacja request - liniowa funkcja priorytetu

## Slide 13
operacja request - funkcja priorytetu arcus tangens

## Slide 14
operacja request - skokowa funkcja priorytetu

## Slide 15
Działanie WSPM

## Slide 16
Podsumowanie
System przeszedł fazę implementacji. Wykonane zostały pierwsze testy, jednak niezbędne jest dokonanie obszernych testów celem ustalenia optymalnych parametrów pracy systemu.
Zostały zaimplementowane pierwsze aplikacje w języku Java wykorzystające Java MediaFramework oraz WSPM.
Zastosowanie technologii CORBA umożliwiło integrację wielu odmiennych środowisk programowania oraz protokołów sterowania urządzeniami. jak również ułatwiło realizację projektu przez niezależne grupy.
Trwają prace nad implementacją mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo systemu.